Приложение

к решению Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый

от 21 марта 2017 года № 12-63

«Приложение

к решению Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый

от 4 октября 2012 года № 73

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ                                                      Шифр 1099/5753-ГП(кор)

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ТОМ № 1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Пояснительная записка

Директор института                                                                                           Р.Г. Акимов

Главный инженер института                                                                          Р.В. Карякин

Зам. дир. по архитектуре                                                                                 Н.Н. Шитова

Начальник отдела                                                                                             С.Я. Замский

Главный инженер проекта                                                                              Т.Ю. Волгина

Саратов 2016 г.

2

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Положение городского округа ЗАТО Светлый в Саратовской области.

М 1: 50 000

2. Карта современного использования территории. Опорный план.

М 1: 5 000

3. Карта комплексного анализа для оценки развития территорий и размещения объектов капитального строительства. М 1: 5 000

4. Карта планируемых границ функциональных зон. М 1: 5 000

5. Карта границ территорий объектов культурного наследия. М 1: 5 000

6. Карта развития транспортной инфраструктуры. М 1: 5 000

7. Карта с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. М 1: 5 000

8. Карта развития сетей и объектов водоснабжения и водоотведения. 1: 5 000

9. Карта развития сетей и объектов теплоснабжения. М 1: 5 000

10. Карта развития сетей и объектов газоснабжения. М 1: 5 000

11. Карта развития сетей и объектов электроснабжения. М 1: 5 000

12. Карта развития сетей и объектов средств связи. М 1: 5 000

13. Охрана окружающей среды. Карта планировочных ограничений. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Существующее положение. М 1: 5 000

14. Охрана окружающей среды. Карта планировочных ограничений. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Проектное решение. М 1: 5 000

3

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование глав | страница |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ | Стр. 2 |
|  | ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. 3 |
|  | ВВЕДЕНИЕ | Стр. 5 |
|  | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | Стр. 7 |
| 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ | Стр. 8 |
| 2 | ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ | Стр. 9 |
| 2.1 | Поверхностные и подземные воды | Стр. 9 |
| 2.2 | Климат | Стр. 10 |
| 2.3 | Почвенный покров | Стр. 11 |
| 3 | ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | Стр. 12 |
| 4 | ЗЕМЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | Стр. 14 |
| 4.1 | Территория городского округа | Стр. 14 |
| 4.2 | Территориальные ресурсы | Стр. 14 |
| 5 | ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ | Стр. 16 |
| 5.1 | Динамика численности населения, воспроизводство и половозрастной состав | Стр. 16 |
| 5.2 | Прогнозы численности населения на 2020 и 2030 годы | Стр. 17 |
| 6 | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ | Стр. 18 |
| 6.1 | Хозяйственный комплекс и предпосылки развития городского округа ЗАТО Светлый | Стр. 18 |
| 6.2 | Жилищный фонд и жилищное строительство | Стр. 18 |
| 6.3 | Культурно-бытовое обслуживание. Проблемы и направления развития | Стр. 21 |
| 7 | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЕГО ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА | Стр. 29 |
| 7.1 | Планировочная организация городского округа | Стр. 29 |
| 7.2 | Концепция территориального развития городского округа | Стр. 29 |
| 7.2.1 | Жилые и общественно-деловые зоны | Стр. 29 |
| 7.2.2 | Производственные зоны и зона внешнего транспорта | Стр. 29 |
| 7.2.3 | Рекреационные зоны | Стр. 30 |
| 8 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | Стр. 32 |
| 8.1 | Внешний транспорт | Стр. 32 |
| 8.2 | Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт | Стр. 32 |
| 9 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | Стр. 34 |
| 9.1 | Водоснабжение | Стр. 34 |
| 9.2 | Водоотведение | Стр. 36 |
| 9.3 | Санитарная очистка | Стр. 39 |
| 9.4 | Теплоснабжение | Стр. 40 |
| 9.5 | Газоснабжение | Стр. 42 |
| 9.6 | Электроснабжение | Стр. 43 |
| 9.7 | Средства связи | Стр. 45 |
| 10 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Стр. 52 |
| 10.1 | Объекты воздействий | Стр. 53 |

4

| 10.1.1 | Состояние воздушного бассейна | Стр. 53 |
| --- | --- | --- |
| 10.1.2 | Состояние водных ресурсов | Стр. 54 |
| 10.1.3 | Состояние почв и земельных ресурсов | Стр. 54 |
| 10.1.4 | Физические факторы воздействия | Стр. 55 |
| 10.2 | Объекты охраны | Стр. 55 |
| 10.3 | Зоны с особыми условиями использования территории | Стр. 56 |
| 11 | ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | Стр. 58 |

5

ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в генеральный план городского округа ЗАТО Светлый разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области по заказу администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области, в соответствии с договором 1099/5753-ГП(кор) от 27.10.2015.

Разработка вызвана необходимостью создания отвечающего запросам сегодняшнего дня градостроительного документа, которым администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области сможет руководствоваться в новых социально-экономических условиях.

Планировочная документация на территорию разрабатывается на основании технического задания на проектирование.

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и действующими нормативными актами Российской Федерации.

Исходные данные представлены:

Муниципальным учреждением «Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый»;

Отделом по управлению имуществом администрации городского округа ЗАТО Светлый;

Муниципальным учреждением «Управление образования, культуры спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый»;

Управлением финансов и экономического развития администрации городского округа ЗАТО Светлый»;

Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый».

В основу генерального плана положены документы о прогнозах развития городского округа ЗАТО Светлый.

В генеральном плане определены основные параметры развития городского округа: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнено зонирование территорий: с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон, территорий для развития других функций городского округа.

6

Проектные решения генерального плана городского округа ЗАТО Светлый являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и должны учитываться при разработке и корректировке Правил землепользования и застройки.

При выполнении проекта учитывались следующие градостроительные работы:

«Схема территориального планирования Татищевского района (ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», ТПМ).

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

I этап - первая очередь генерального плана городского округа ЗАТО Светлый, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2020 г.;

II этап - расчетный срок генерального плана городского округа ЗАТО Светлый, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2030 г.;

III этап - период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана городского округа ЗАТО Светлый, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития города – 2030-2040 годы;

Работа выполнена «Территориально-планировочной мастерской» ГУПП «Институт Саратовгражданпроект».

7

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель генерального плана городского округа ЗАТО Светлый – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды.

Устойчивое развитие городского округа ЗАТО Светлый предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности территории городского округа и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Цель устойчивого развития градостроительной системы – улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами корректировки генерального плана городского округа ЗАТО Светлый, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды обитания – реконструкция и благоустройство всех территорий городского округа ЗАТО Светлый;

функциональное зонирование для размещения жилищного строительства, обслуживания, необходимого производства, отдыха и других функций;

мероприятия по оптимизации экологической ситуации;

мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству городского округа ЗАТО Светлый, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

8

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Городской округ ЗАТО Светлый расположен на Приволжской возвышенности, в четвертой природно-экономической зоне правобережной южной части Саратовской области, в 40 км северо-западнее города Саратова.

Площадь городского округа составляет 3,49 кв. км. Население насчитывает 12,15 тыс. человек.

Городской округ ЗАТО Светлый в структуре

Поволжского федерального округа

| (Федеральная служба государственной статистики. Москва, 2008)Наименование | Население | Территория, тыс. км2 |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |  |
| Приволжский федеральный округ, всего | 31155 | 100,0 | 1037 |
| городское население | 22047 | 70,8 |  |
| сельское население | 9108 | 29,2 |  |
| Саратовская область, всего | 2668 | 8,6 | 101,2 |
| городское население | 1964 | 6,3 |  |
| сельское население | 704 | 2,2 |  |
| Городской округ ЗАТО Светлый, всего | 12,15 | 0,04 | 3,49 |

9

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды

Территория городского округа ЗАТО Светлый дренируется реками Волжского и Донского бассейнов. Река Идолга протекает по границе городского округа ЗАТО Светлый .

Весенний подъём воды на реке Идолга начинается в конце марта – начале апреля и продолжается – 5-7дней. Летняя межень начинается в конце апреля – начале мая и чаще всего устойчива. Замерзают реки в конце 
ноября – начале декабря. Максимальная толщина льда достигает 0,6-0,7 м. Вскрываются в начале апреля, продолжительность весеннего 
ледохода 3-5 дней. В весенний период проходит 75-80% годового стока.

Основную роль в питании реки после спада весеннего половодья выполняют воды из палеогеновых и позднемеловых водоносных горизонтов, выходящих на дневную поверхность в виде родников. Ими и держится устойчивый меженный уровень воды.

Река  Идолга, является левобережным притоком реки Медведицы. Долина р. Идолги асимметрична с правым крутым и левым пологим берегами, ширина её составляет 1,5-2 км. Живое сечение водного потока не превышает 4-5 м, а глубина 1,2-1,8 м.

Скорость течения реки составляет 0,1 м/с. Пойма поднимается над уровнем воды на 0,5-0,7 м. Повсеместно прослеживается первая надпойменная терраса высотой 2-3 м. Русло реки извилистое, река блуждает по широкой пойме, образуя старицы, зарастающие осокой и камышом.

Уровень воды на реке в весенний паводок поднимается на 2-3 м. Летом река сильно мелеет и расход её составляет 2 куб.м/сут., в паводок увеличивается до 20-30 куб.м/сут. Ледостав наступает в конце ноября – начале декабря в 2-3 дня. Толщина льда составляет около 1 м.

Воды реки пресные, имеют повышенную жёсткость, гидрокарбонатные кальциевые, с минерализацией 0,7-0,8 г/л.

Гидрогеологические условия

В пределах городского округа выделяются Корсаковский артезианский бассейн III порядка. Подземные воды юрских и более древних отложений, как правило, содержат солоноватую или соленую воду, непригодную для целей водоснабжения, поэтому описание их не дается.

На территории выделяются водоносные горизонты (комплексы) и водоупорные толщи палеогеновых, меловых и четвертичных отложений.

10

Водоносный горизонт современных и средне-верхнечетвертичных аллювиальных отложений. Водоносный горизонт приурочен к аллювию поймы и двух террас, имеет небольшое площадное распространение, развит по долине р. Идолга. Состав водовмещающих пород – суглинки, супеси, пески мелкозернистые, кварцевые с прослойками суглинков, общей мощностью до 22 м. Воды описанного горизонта – безнапорные. Глубина залегания уровня по долине р. Идолги 1,5-2,53 м. Направление потока подземных вод – к руслу реки и вниз по долине. Дебит родников – доли л/с, скважин – 0,1-0,2 л/с при понижении 6-11 м. Состав вод – пресный, с минерализацией 0,2-0,7 г/л. Область питания совпадает с областью распространения.

Водоносный комплекс палеогеновых отложений. Распространён в наиболее погруженных частях Корсаковской депрессии. Объединение вод палеогенового водоносного комплекса вызвано отсутствием разделяющих водоупоров. Водовмещающие породы представлены в верхней части разреза песками кварцево-глауконитаными, мелкозернистыми с редкими прослойками песчаников; в нижней – к трещиноватым опокам с прослоями песчаников 0,2-0,6 м.

2.2. Климат

Климат территории городского округа континентальный, характеризующийся жарким и сухим летом и холодной снежной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +4,5°С. Самый холодный месяц — январь, самый жаркий – июль. Средняя температура июля +20 –22,5°C, января от -11,5 до -12,5°C. Абсолютный максимум в июле – +41°С, абсолютный минимум в январе – -42°С. Продолжительность вегетационного периода составляет 180-190 дней.

Зима довольно снежная. Средняя высота снежного покрова за зиму достигает 25-30 см. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 135-140 дней, число дней в году со снежным покровом – 133.

Устойчивое промерзание почвы в среднем наблюдается во второй половине осени и при наличии снежного покрова протекает замедленно. Глубина промерзания почвы в среднем составляет 66-70 см.

Городской округ ЗАТО Светлый достаточно обеспечен ресурсами тепла и влаги. Сумма активных вегетационных температур колеблется от 2500 до 2800°C, среднегодовое количество осадков – от 475 до 575 мм. Гидротермический коэффициент равен 0,7-0,8. На территории округа хорошо развито садоводство и огородничество.

Летние осадки нередко ливневого характера со среднесуточной суммой осадков 35 мм и более. Интенсивность ливней высокая, в среднем составляет 0,8 мм/мин. В среднем за год насчитывается 20-30 дней с суховеями.

В течение года преобладают западные и восточные направления ветров (летом преобладают ветры западных, северо-западных, восточных и северо-восточных направлений, зимой – восточных, западных и юго-западных).

11

Недостатком местного климата являются превышение испаряемости над осадками, большие перепады температур зимнего периода, метели, гололед, продолжительные туманы и другие неблагоприятные метеорологические явления, что позволяет относить территорию городского округа к районам рискованного земледелия.

В целом для гражданского и промышленного строительства климатические условия района достаточно благоприятны.

2.3. Почвенный покров

Территория городского округа ЗАТО Светлый расположена в пределах Приволжской возвышенности, которая характеризуется сложным строением рельефа, пестротой почвообразующих пород, сочетанием лесного и степного типов почвообразования, что в условиях засушливого климата привело к формированию многочисленных подтипов почв. Общий фон почвенного покрова образуют черноземы обыкновенные и черноземы южные. У обыкновенных черноземов хорошо развит гумусированный профиль с зернистой и комковатой структурой. Мощность гумусового горизонта у не смытых разновидностей от 40 до 56 см, у смытых – 
от 20 до 38 см. Более 90% площадей этих почв имеют глинистый и тяжелосуглинистый гранулометрический состав. Характерная особенность химического состава почвенного профиля обыкновенного чернозема – обогащённость окисями кальция и магния.

12

3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на «Карте комплексного анализа для оценки развития территорий и размещения объектов капитального строительства» и схемах «Охрана окружающей среды. Карта планировочных ограничений. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий» (существующее положение и проектное решение) выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

территории водного фонда;

территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин хозяйственно-питьевого назначения;

территории водоохранных зон;

территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

территории санитарного разрыва воздушных линий электропередачи;

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных как на территории городского округа ЗАТО Светлый. Проектом генерального плана предлагается упорядочить функциональное зонирование территории городского округа. Новые промышленны и коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях промышленных и коммунально-складских зон.

Санитарные разрывы от инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – до жилья, до объектов водоснабжения.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (от 03.03.2006 № 74-ФЗ). На территории городского округа ЗАТО Светлый выделены водоохранные зоны: 200 м для р.Идолга, 50 м для прудов и пойменных озер. Границы прибрежных защитных полос для р.Идолга, прудов и пойменных озер составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: распашка земель, размещение отвалов, размываемых грунтом, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

13

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой полосы водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км пользования составляет 5 м.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

14

4. ЗЕМЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

4.1. ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с годовым отчётом всего в границах городского округа ЗАТО Светлый находится 349,48 га земель.

Плотность населения – 3491 чел./км2 территории поселения 
(34,9 чел./га), в 1,77 раз выше, чем по муниципальному образованию город Саратов 2133 чел./км2 (21 чел./га), что объясняется разницей в структуре застройки и особенностями использования территории.

Характеристика земель ЗАТО Светлый по видам использования

|  | Наименование земель | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Общественно деловая и жилой застройки, всего | 39,67 | 11 |
| 2 | Земли производственного назначения | 13,08 | 3,75 |
| 3 | Земли общего пользования | 9,48 | 2,72 |
| 4 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, всего: |  |  |
|  | В том числе |  |  |
|  | Автомобильного транспорта | 25,73 | 7,37 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного использования | 10, 9 | 3,12 |
| 6 | Земли под водными объектами | 1,0 | 0,29 |
| 7 | Земли под режимными объектами | 119,97 | 34,4 |
| 8 | Земли, не вовлечённые в градостроительную или иную деятельность | 129,65 | 37,4 |
|  | Итого | 349,48 | 100 |

Из общего количества земель застроено порядка 49,15%, в том числе около 11% входит в состав жилых и общественно-деловых зон, остальные 3,75% – в состав производственных зон, 34,4% входит в состав зон специального назначения.

4.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

С целью определения территориальных ресурсов для развития городского округа на стадии генерального плана, была выполнена оценка территории, в процессе которой были определены:

планировочные ограничения в использовании территорий городского округа;

источники негативного воздействия на окружающую среду и ареалы этого воздействия;

степень соответствия основных видов функционального использования территорий их местоположению, требованиям нормативного использования;

территориальные различия и проблемы в инженерном оборудовании застройки и территории городского округа;

зоны с особыми условиями использования территории.

15

Оценивались как непосредственно территории в пределах застройки, так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения, либо в сфере интересов городского округа ЗАТО Светлый.

Особое внимание уделено зонам с особыми условиями использования территории, обусловленных действиями природно-экологических и санитарно-гигиенических, а также инженерно-геологических ограничений, представляющих определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций (см. «Карту комплексного анализа для оценки развития территорий и размещения объектов капитального строительства» и «Карты границ зон с особыми условиями использования территорий» Существующее положение и проектное решение.).

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможна организация жилых, общественно-деловых, производственно-коммунальных зон с размещением новых производственных и коммунальных объектов, а также территории, пригодные для создания рекреационных зон.

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное развитие городского округа ЗАТО Светлый, проектное функциональное зонирование и укрупнённая планировочная структура территории.

В результате анализа выявлено около 25 га территорий, возможных для размещения нового капитального строительства.

Из общего объёма выявленных площадок намечалось освоение:

для жилых зон – 3,98 га;

для общественно-деловых зон – 1,52 га;

для размещения производственных  и коммунальных зон – 19,5 га.

Выявленные территориальные ресурсы с учётом существующего сохраняемого жилищного фонда позволяют разместить около 197 400 м2 общей площади.

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное развитие городского округа ЗАТО Светлый, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

16

5. ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

5.1. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ

По состоянию на 01.01.2014 численность постоянного населения городского округа ЗАТО Светлый составляла 12,15 тыс. человек.

Современная численность составляет 86 % от намеченной на проектный срок генеральным планом 1994 г. (2014 год – 14, 1 тыс. человек).

Половозрастной состав населения (человек)

| Возрастные группы | Всего | В том числе женщин |
| --- | --- | --- |
|  | 01.01.2015 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2014 |
| 0-2 лет | 473 | 439 | 234 | 211 |
| От 3-х до 5 лет | 396 | 476 | 180 | 226 |
| От 6 до 7 лет | 266 | 200 | 133 | 105 |
| От 8 до 15 лет | 668 | 862 | 394 | 402 |
| От 16 до 17 лет | 188 | 154 | 102 | 84 |
| От 18 до 60 лет мужчины | 6030 | 5716 |  |  |
| От 18 до 55 женщины |  |  | 3095 | 2831 |
| 56 лет и старше женщины |  |  | 944 | 1130 |
| 61 лет и старше мужчины | 328 | 499 |  |  |

Сведения о структуре населения городского округа ЗАТО Светлый

|  | на 01.01.08 | на 01.01.09 | на 01.01.10 | на 01.01.11 | на 01.01.12 | на 01.01.13 | на 01.01.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, тыс. чел. | 12,8 | 12,9 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,2 | 12,1 |
| Естественный прирост по годам, чел. | 79 | 89 | 72 | 84 | 75 | 88 | 91 |
| Механический прирост по годам, чел. | 97 | 117 | 27 | -89 | -390 | -58 | -29 |

17

5.2. ПРОГНОЗЫ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2020 и 2030 ГОДЫ

Прогнозирование численности населения – сложный процесс. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. Расчеты основных показателей демографической ситуации на расчетный срок производились на основе анализа сложившихся в последние три года изменений в динамике численности населения городского округа, прилегающего Татищевского муниципального района и области в целом, изменений в его половой и возрастной структуре.

Расчет и анализ изменения численности населения производился по оптимистическому сценарию перспективного развития.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в городском округе, напрямую будет определяться мероприятиями правительственных структур по социально-экономическому развитию округа, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций наиболее приемлемым на перспективу является оптимистический сценарий развития демографических процессов.

За расчетную численность принято население 14 230 человек.

18

6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ

6.1. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ

Промышленность

Промышленность городского округа ЗАТО Светлый, в основном имеет обслуживающий характер.

Промышленные предприятия

МУП «Пекарня»;

МУП «ЖКХ».

Строительные организации

СУ № 522;

ОАО «Спецмонтаж»;

ОАО «СПМУ» № 1;

ОАО «Спецэлекторомонтаж-75»;

ЗАО «Шахтострой плюс»;

ОАО «ЗОЛИ-ГРУПП»;

ОАО НПП «Янтарь».

6.2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

6.2.1. Современное состояние жилищного фонда городского округа ЗАТО Светлый

Жилищный фонд городского округа ЗАТО Светлый

Характеристика жилищного фонда по материалу стен

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменные и кирпичные | 45,6 | 26 |
| 2 | Панельные, блочные | 127,3 | 74 |
| 3 | Смешанные | - | - |
| 4 | Деревянные | - | - |
| 5 | Прочие | - | - |
| Итого | 172,9 | 100 |

19

Характеристика жилищного фонда по годам возведения

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 1920 г. | - | - |
| 2 | 1921-1945 г.г. | - | - |
| 3 | 1946-1970 г.г. | 76,3 | 44 |
| 4 | 1971-1995 г.г. | 75,2 | 44 |
| 5 | После 1995 г.г. | 21,3 | 12 |
| Итого | 172,9 | 100 |

Характеристика жилищного фонда по износу

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | От 0 до 30% | 74,5 | 43 |
| 2 | От 31 до 65% | 95,7 | 55,5 |
| 3 | От 66 до 70% | 2,7 | 1,5 |
| 4 | Свыше 70% | - | - |
| Итого | 172,9 | 100 |

Структура ввода жилищного фонда всех форм собственности

за 1991-2014 г.г.

| Годы | Муниципальное | Индивидуальное | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 общ. пл. | % | тыс. м2 общ. пл. | % | тыс. м2 общ. пл. | % |
| 1991-1995 | 4,7 |  | - | - | 4,7 |  |
| 1995-2000 | 11,5 |  | - | - | 11,5 |  |
| 2000 | - |  | - | - | - |  |
| 2001 | - |  | - | - | - |  |
| 2002 | 4,9 |  | - | - | 4,9 |  |
| 2003 |  |  | - | - | - |  |
| 2004 | 4,9 (федеральн) |  | - | - | 4,9 (федеральн) |  |
| 2005 |  |  | - | - | - |  |
| 2006 | - |  | - | - | - |  |
| В среднем за период |  |  |  |  |  |  |

Благоустройство жилищного фонда, %

| Всего | водопро- водом | канали- зацией | отопле- нием | горячим водоснаб-жением | газом | ванными (душем) | напольными электро-плитами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

20

6.2.2. Жилищное строительство

Объем нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 24500м2 общей площади. Убыль жилищного фонда не планируется.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – 197 400 м2 общей площади.

Принятые плотности застройки:

многоэтажная секционная застройка – 250 чел./га.

Проектом предусматриваются четыре площадки общей 
площадью 3,98 га для размещения комплексной жилой застройки 
(5-6 этажей). Общая площадь квартир составит 24 500 м2.

Для перспективной застройки за расчетный срок (2030-2040 годы) предусматривается площадка для размещения жилой застройки территорией   0,6 га, на которой может разместиться дополнительно 9 000 м2 общей площади.

21

6.3. КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

6.3.1. Современное состояние

Население городского округа ЗАТО Светлый обеспечено всеми видами культурно-бытового обслуживания, включающего учреждения повседневного обслуживания жителей, периодического и эпизодического.

Культурно-бытовое обслуживание городского округа ЗАТО Светлый представлено довольно развитой системой учреждений, однако вместимость некоторых учреждений не полностью обеспечивают потребности населения, что особенно касается учреждений коммунального обслуживания.

Ниже приводится краткая характеристика объектов культурно-бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Школы

По данным в городском округе ЗАТО Светлый два общеобразовательных муниципальных учреждения, работающие в две смены, нормативной ёмкостью на 700 и 600 мест, в которых обучается 1133 учащихся. В городском округе ЗАТО Светлый наблюдается достаточная обеспеченность общеобразовательными школами.

Техническое состояние зданий удовлетворительное.

Перечень школ:

МОУ «СОШ № 2» (пос. Светлый, ул. Кузнецова, д. 10).

Число мест: проектируемое – 700; фактическое – 557.

МОУ «СОШ № 3 имени В.Н. Щеголева» (пос. Светлый, 
ул. Кузнецова, д. 12).

Число мест: проектируемое – 600; фактическое – 576.

|  | население | 12 153 |
| --- | --- | --- |
| Школы | норма (по расчёту) | 1300 |
|  | существующее | 1133 |

Учреждения дополнительного образования

1. МУ ДО «Детская школа искусств» на 340 учащихся, пос. Светлый, 
ул. Кузнецова, д. 15.

2. МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» на 385 учащихся, пос. Светлый, ул. Лопатина, д. 11.

3. МУ ДО «Дом детского творчества» на 831 учащихся, пос. Светлый, пл. Центральная, д. 1.

22

В сфере дополнительного образования возникают определенные трудности по причине недостатка помещений, находящихся в муниципальной собственности. В настоящее время два учреждения дополнительного образования располагаются в арендуемых помещениях.

Необходимо строительство отдельных зданий школы искусств, физкультурно-оздоровительного комплекса. Это позволит сконцентрировать предлагаемые виды дополнительного образования и расширить сферу их деятельности.

Детские дошкольные учреждения

Детские дошкольные учреждения представлены 3 детскими садами общей ёмкостью 746 мест, которые посещает 699 детей.

Перечень существующих детских садов

| № | Наименование образовательного учреждения | Адрес образовательного учреждения | Проектная наполняемость | Фактическая наполняемость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | пос. Светлый, ул. Коваленко д.5 | 240 | 232 |
| 2 | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | пос. Светлый, ул. Гагарина д.7 | 219 | 199 |
| 3 | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | пос. Светлый, ул. Коваленко д.19 | 287 | 268 |

Расчет обеспеченности детскими садами представлен в следующей таблице:

|  | население | 12 153 |
| --- | --- | --- |
| Детские сады | норма (по расчёту) | 746 |
|  | существующая (проектная наполняемость) | 699 |

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В городском округе ЗАТО Светлый сложилась эффективная система медицинского обслуживания населения.

Здравоохранение городского округа ЗАТО Светлый представлено одним областным учреждением здравоохранения и одним федеральным бюджетным учреждением здравоохранения.

Учреждение здравоохранения ЗАТО Светлый

ГУЗ СО «МСЧ городского округа ЗАТО Светлый» на 23 койко-места и 150 посещений в день.

ГУЗ СО «МСЧ городского округа ЗАТО Светлый» требуется дальнейшее оснащение диагностическим и другим медицинским оборудованием в соответствии с нормами оказания медицинской помощи.

23

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Библиотеки.

На территории городского округа ЗАТО Светлый расположено
МУК «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый» на 609 мест, 
в котором располагается библиотека на 83 тысячи экземпляров книг.

Библиотечным обслуживанием охвачен весь городской округ ЗАТО Светлый.

Музеи.

Музей Боевой славы военного водителя (МУ ДО «Дом детского творчества», ул. Неделина, д. 2);

Музей Боевой славы (МОУ «СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева», 
ул. Кузнецова, д. 12);

Музей русского быта «Исток» (МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко», ул. Гагарина, д. 7).

СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

В настоящее время на территории городского округа ЗАТО Светлый функционирует МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»,
(ул. Лопатина, д. 11).

Имеется стадион пропускной способностью 1500 чел/день, большое количество плоскостных спортивных сооружений:

плоскостные сооружения на открытом воздухе общей площадью 10 350 кв. м (3 федерального подчинения, 3 муниципального подчинения);

в различных учреждениях эксплуатируется 4 спортивных зала 
(2 федерального подчинения общей площадью 3200 кв. м, 
2 муниципального подчинения 2284 кв. м).

УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Население городского округа ЗАТО Светлый расходует на покупку товаров и оплату услуг 70% общих доходов.

Повышение покупательной способности населения отразилось на показателях товарооборота. В городском округе наблюдался рост оборота розничной торговли. Число стационарных магазинов на территории ЗАТО Светлый достигло 70.

24

Крупные торговые учреждения

| Наименова-ние субъекта, юридический адрес | Тип пред-приятия | Наименова-ние и место расположения объекта | Право-вой статус | Специали-зация (вид) предприя-тия | Площадь, кв. м | Кол-во рабо-таю-щих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Об-щая | Тор-го-вая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУП «Рынок» | рынок | МУП «Рынок» | МУП | прод. и непрод. товары |  | 690 |  |

Учреждения общественного питания

Обеспеченность посадочными местами предприятий общественного питания составила 230 мест.

| Наименова-ние субъекта, юридический адрес | Тип пред-приятия | Наименова-ние и место расположения объекта | Право-вой статус | Специали-зация (вид) предприя-тия | Площадь, кв. м | Кол-во рабо-таю-щих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Об-щая | Тор-го-вая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Престиж» | кафе | ул. Гагарина, д. 10 | ООО | общест-венное питание |  |  |  |
| «Встреча» | кафе | ул. Кузнецова, д. 5а | ООО | общест-венное питание |  |  |  |

КОММУНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Существенную роль в обеспечении населения на территории городского округа ЗАТО Светлый различными видами услуг играют предприятия бытового обслуживания. В настоящее время количество предприятий бытового обслуживания в городском округе ЗАТО Светлый составляет 9 единиц, в том числе центр бытовых услуг, четыре парикмахерских.

25

| Наименова-ние субъекта, юридический адрес | Тип пред-приятия | Наименова-ние и место расположения объекта | Право-вой статус | Специали-зация (вид) предприя-тия | Площадь, кв. м | Кол-во рабо-таю-щих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Об-щая | Тор-го-вая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Центр бытовых услуг (парикма-херская, ремон обуви) |  | ул. Кузнецова, д. 1 (встороенное) | МУП |  | 74,9 |  |  |

Пожарные депо

В настоящее время в городском округе ЗАТО Светлый имеется 
2 пожарных депо.

Выводы:

требуется расширение территории МУ ДО «Детская школа искусств»;

требуется размещение территории для гаражей в северо-восточной части.

6.3.2. Проектное решение

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития городского округа ЗАТО Светлый.

В рамках генерального плана предусматривается развитие общественных учреждений и объектов, предполагается развитие социальной функции, совершенствование сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего современным стандартам.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания должен сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

26

Коммерческая сфера ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом.

Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная сфера обслуживания ориентируется на обслуживание всего населения, в первую очередь малообеспеченного. Она должна обеспечивать, в основном, гарантированные социальные минимальные услуги.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.), и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

На перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня.

Правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение существующих учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения городского округа ЗАТО Светлый по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Снижение рождаемости привело к тому, что современная обеспеченность общеобразовательными школами достаточно высока, но детские дошкольные учреждения продолжают испытывать дефицит.

Нормативная обеспеченность школьными местами составляет 1423 места для проектного населения 14 230 чел., сегодня в городском округе ЗАТО Светлый имеется две школы с нормативной емкостью 1588 школьных мест.

Нормативная обеспеченность местами в детских садах составляет 604 места для проектного населения 14 230 чел.

27

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Целью государственной политики в области здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности качественной медицинской помощи.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение населения качественной бесплатной медицинской помощью в рамках программы государственных гарантий, обеспечение доступности медицинской помощи;

реорганизация системы медицинского обслуживания населения, направленная на обеспечение приоритетности первичного звена, создание института врачебной практики;

проведение структурных преобразований в системе здравоохранения с целью оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений, изменение соотношения стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, профилирование медицинских услуг в соответствии с реальными потребностями населения, имеющимися финансовыми ресурсами и современными требованиями эффективной организации здравоохранения;

дальнейшее развитие специализированных медицинских служб на основе внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения.

Размещение объектов здравоохранения генеральным планом не предусматривается.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Главной целью в сфере культуры являются сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения.

Существующее здание МУК «Дом культуры» полностью отвечает потребностям населения, рекомендуется проведение модернизации помещений.

Кроме того, существующее учреждение культуры может дополняться новыми видами услуг (центры досуга, компьютерные клубы, дискотеки и т.д.) и различными кружками познавательно-развлекательного назначения.

Так же проектом предлагается возможность строительства кинотеатра.

СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей.

28

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются:

строительство и реконструкция спортивных объектов;

реконструкция стадионов, хоккейной площадки;

проведение массовых спортивных мероприятий;

С учётом вышесказанного, кроме дальнейшего развития и насыщения сложившихся спортивных зон, проектом предлагается:

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;

строительство спортивных площадок, теннисных кортов и других плоскостных сооружений в существующих и проектируемых зеленых зонах городского округа, что должно уточняться в проектах планировки территорий.

УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Активная тенденция к росту количества торговых площадей может быть продолжена за счет увеличения количества магазинов типа «супермаркет», «мини-маркет» и пр.

Предусматривается расширение сети учреждений общественного питания (всевозможные кафе, трактиры, бары и пр.), которые могут размещаться во встроенных помещениях.

Предлагается строительство объекта общественного питания (кафе) и гостиничного комплекса на территориях существующих зеленых зон городского округа, а так же строительство ветеринарной аптеки и торгово-остановочного комплекса

КОММУНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

Прачечные и химчистки. Генеральным планом предусматривается строительство банно-прачечного комбината (с помещением бани на 70 мест, химчистка на 125 кг белья).

29

7. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЕГО ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА

7.1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Архитектурно-планировочная организация городского округа имеет специфический характер, поскольку образован как ЗАТО. Планировочная структура городского округа ЗАТО Светлый компактная, все объекты имеют пешеходную доступность. Территории в пределах границы населенного пункта почти полностью освоены разнообразными функциями: общественно- деловыми, жилыми, промышленными. В центральной части округа расположены жилые и общественно-деловые зоны, к ним примыкают зоны рекреации и спорта. Существующие зоны рекреации имеют значительные по площади территории. В восточной части расположены промышленные и коммунальные зоны. В западной части расположены территории участков огородов.

7.2. КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Территориальное развитие городского округа ЗАТО Светлый намечается проводить за счёт капитального строительства на свободных землях.

В архитектурно-планировочную композицию городского округа ЗАТО Светлый включено значительное количество озелененных территорий, которые обыграны разнообразными пешеходными связями.

Основное функциональное развитие городского округа ЗАТО Светлый предполагается по направлению организации территорий, в которых испытывается дефицит.

7.2.1. Жилые и общественно-деловые зоны

Генеральный план предусматривает капитальное строительство на свободных территориях многоэтажной 5-6 этажной застройки. В рамках развития социальной и общественной инфраструктуры предлагается расширение детской школы искусств, строительство кинотеатра, гостиничного комплекса, банно-прачечного комбината с химчисткой, объекта культового назначения.

В зоне существующей застройки предусматривается благоустройство территорий.

7.2.2. Производственные зоны

В отношении производственных территорий ставится задача получения более четкого функционального зонирования существующих производственных зон за счёт:

упорядочения существующих территорий с максимально возможным озеленением и благоустройством;

30

организации санитарно-защитных зон между жилыми территориями и предприятиями.

Дальнейшее развитие производственных территорий предусматривается за счет освоения произведённых отводов, уплотнения существующих территорий, перехода от экстенсивного использования территорий к интенсивному.

Размещение новых видов промышленного производства, малых предприятий, коммунальных предприятий, складов и баз материально-технического снабжения и т. д. рекомендуется за счет неиспользованных резервов и свободных территорий в производственной зоне.

7.2.3. Рекреационные зоны

В состав рекреационных зон включается вся совокупность озелененных территорий общего пользования, ограниченного пользования, а также открытые пойменные территории реки Идолга. Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет при обеспеченности 20,7 м²/чел против 7м²/чел по норме. Помимо этого, в северо-западной части поселка существуют садовые  и огородные участки площадью 34,37 га.

Видовой состав насаждений однообразен. В поселке наряду с благоустроенными и планировочно организованными парками и скверами существуют и беспорядоченные неблагоустроенные зеленые массивы. Экологическая устойчивость зеленых насаждений не достаточно высока. Основными причинами являются:

бедность видового состава насаждений, экологическое равновесие многовидового растительного сообщества много выше, чем однопородных насаждений;

недостаточное благоустройство существующих насаждений.

Для решения проблем поселка в области озеленения проектом  предлагаются следующие мероприятия:

улучшения видового состава зеленых насаждений в соответствии с условиями произрастания и функциями насаждений;

благоустройство существующих насаждений.

Генеральным планом сохраняется вся система сложившихся озелененных территорий. На вновь осваиваемых под строительство территориях отдельные озелененные территории включаются в общую систему рекреационных зон. В планировочной структуре жилых и общественно-деловых зон создается система бульваров, зон отдыха.

В систему существующих скверов и бульваров включены памятные сооружения:

1. Памятник «Штык».

2. Памятник генерал-майору Н.Я. Лопатину.

3. Памятник капитану Кузнецову.

4. Памятник генерал-майору В.Л. Коваленко.

5. Памятник В.И. Ленину.

6. Памятник воинам автомобилистам.

7. Памятник «Танк».

31

На территориях существующих скверов предлагается развить систему зон отдыха с организацией непрерывных пешеходных связей и размещением различных малых архитектурных форм. Предусматривается реконструкция парковых зон по ул. Коваленко, в районе домов № 12, 10, 8, 6, 4, 2, 2а, по ул. Гагарина в районе домов № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
по ул. Лопатина в районе домов № 1, 3, 5, 7.

32

8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

8.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Внешние транспортные связи городского округа ЗАТО Светлый осуществляются по железной и автомобильным дорогам.

Южнее поселка проходит электрифицированная двухпутная железнодорожная магистраль Саратов – Тамбов.

Основной въездной автомобильной дорогой в городском округе ЗАТО Светлый является автодорога регионального значения автоподъезд от а/д «Тамбов-Ртищево-Саратов» к городскому округу ЗАТО Светлый протяженностью 1 км. Западнее рабочего поселка проходит автодорога регионального значения Татищево – Идолга — Слепцовка. Обе дороги имеют IV техническую категорию, асфальтовое покрытие, ширина проезжей части 6 м, земляного полотна 10 м.

Автобусное сообщение п. Светлый с г.Саратовом осуществляется по маршруту № 491 Саратов – п. Светлый. Маршрут круглогодичный, протяженность – 45,7 км, периодичность – 58 рейсов в сутки.

На ул. Кузнецова находится остановочный павильон, от которого осуществляется 29 отправлений автобусов в сутки.

8.2. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЙ ТРАНСПОРТ

Улично-дорожная сеть жилой зоны городского округа ЗАТО Светлый имеет четко выраженную прямоугольную схему.

Основу транспортной сети поселка составляют основные поселковые улицы: Таманская, Ленинская, Неделина, Коваленко, Лопатина, Кузнецова, Гагарина. Дороги имеют асфальтовое покрытие, по ул. Лопатина проходит автобусный маршрут.

Сеть основных (магистральных) улиц дополняют второстепенные поселковые улицы и проезды, а также пешеходные улицы в центральной части поселка.

По данным администрации городского округа ЗАТО Светлый общая протяженность улично-дорожной сети составляет 12,5 км. На всем протяжении проезжая часть улиц и тротуары имеют асфальтовое покрытие.

Общая площадь улично-дорожной сети (в красных линиях) составляет 94,207 тыс. м2.

Общая площадь проезжих частей улично-дорожной сети – 
84,921 тыс. м2.

Плотность сети основных улиц составляет 3,3 км/км2,  что соответствует норме для такого типа поселений.

33

Ширина основных улиц в красных линиях колеблется от 20 до 40 м, проезжей части – 5,5 – 7,5 м.

В настоящее время интенсивность движения в основном соответствует пропускной способности улиц поселка.

В дополнение к существующим улицам и дорогам проектом намечается строительство поселковой автодороги вдоль северной границы городского округа ЗАТО Светлый. Дорога обеспечит подъезды к производственным объектам в северной части поселка и дачному массиву, а также выход на автодорогу Татищево – Идолга – Слепцовка. Прохождение планируемых к строительству и существующих улиц поселка показано в графических материалах проекта на «Карте развития транспортной инфраструктуры».

#### Внутрипоселковый пассажирский транспорт

Внутренних маршрутов общественного пассажирского транспорта в п. Светлый нет. Внутрипоселковые передвижения осуществляются пешком и на легковых автомобилях. Учитывая незначительные размеры территории поселка (пешеходная доступность объектов не более 1,5 км), такая же схема остается и на перспективу.

В то же время, учитывая пешеходный характер внутрипоселковых передвижений, проектом рекомендуется строительство пешеходных дорожек на направлениях, где в настоящее время движение транспорта и пешеходов совмещено.

Объекты автосервиса

В настоящее время хранение индивидуальных автомобилей осуществляется в массивах боксовых гаражей.

Гаражный массив по ул. Неделина насчитывает 2772 машино-мест, гаражный массив «Черемушки» – 199 машино-мест.

На перспективу планируется открытие станции техобслуживания автомобилей и автомойки в непосредственной близости от гаражного массива.

Дефицит гаражей имеется в западной части городского округа ЗАТО Светлый.

В связи со значительным ростом уровня автомобилизации проектом рекомендуется строительство гостевых автостоянок у объектов социальной сферы и жилых домов, а также у контрольно-пропускных пунктов на въездах в городской округ ЗАТО Светлый.

34

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

9.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

9.1.1. Современное состояние

Общие положения

Схема развития водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Светлый составлена на основании следующих документов:

региональная программа «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой»;

исходные данные МУП «ЖКХ городского округа ЗАТО Светлый» и администрации ЗАТО Светлый по существующему состоянию сооружений водоснабжения и водоотведения.

Источники водоснабжения и их характеристики

Общая протяженность сетей водоснабжения в границах городского округа ЗАТО Светлый составляет 17,9 км, материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр 100-300 мм, процент износа – 90,5%.

Характеристика существующих систем водоснабжения

Городской округ ЗАТО Светлый имеет централизованную систему водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети.

Распределительные сети городского округа находятся в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние конструктивных элементов неудовлетворительное. Процент износа составляет 90,5%. Введены в эксплуатацию в 60-е года. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях округа имеются пожарные гидранты.

Водопотребление городского округа ЗАТО Светлый

по существующему состоянию

Таблица № 2

| Наименование | Ед. изм. | Количество на сущ. период 2010 г. | Нормы водопотребления на одного человека, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С централизованным горячим водоснабжением | чел. | 13180 | 300 *, при К=1,2 | 4744800 |
| На полив | чел. | 13180 | 80** | 1054400 |
| На пажаротушение | 1 пожар | 2 | 15 л/с за 3часа*** | 324000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 948960 |
| Итого | - | - | - | 7072160 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

35

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Водопотребление городского округа ЗАТО Светлый по существующему состоянию приводится в таблице № 2 и составляет 7,07 тыс.м³/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 6,02 тыс.м³/сут, на поливку составляет 1,05 тыс.м³/сут.

9.1.2. Проектное решение

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояния водоснабжения городского округа ЗАТО Светлый предлагается:

расчетный срок (2030 г.).

Системы водоснабжения:

1. Разработать проект на реконструкцию распределительных сетей существующей застройки с заменой старых водопроводных труб на новые. В проекте предусмотреть на распределительных сетях, размещение водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры. Реализацию проекта осуществить на основе проектной документации.

2. Разработать проект водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды для планируемой застройки. В проекте предусмотреть установку пожарных гидрантов. Реализацию проекта осуществить на основе проектной документации.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения городского округа ЗАТО Светлый на расчетный срок развития (2030 г.):

Общее водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением городского округа ЗАТО Светлый на расчетный срок развития (2030 г.) приведено в таблице № 3 и составляет 7,61 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 6,47 тыс.м³/сут., на полив составляет 1,14 тыс.м³/сут.

Водопотребление городского округа ЗАТО Светлый

на расчетный срок развития (2030 г.)

Таблица № 3

| Наименование | Ед. изм. | Количество на 2030 г. | Нормы водопотребления на одного человека, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С централизованным горячим водоснабжением | чел. | 14230 | 300 *, при К=1,2 | 5122800 |
| На полив | чел. | 14230 | 80** | 1138400 |
| На пожаротушение | 1 пожар | 2 | 15 л/с за 3часа*** | 324000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 1024560 |
| Итого | - | - | - | 7609760 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

36

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения оборудовать зоны санитарной охраны I, II и III поясов.

9.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

9.2.1. Современное состояние

Магистральный канализационный коллектор и его характеристики

По территории городского округа ЗАТО Светлый проходит действующий магистральный канализационный коллектор, который принадлежит муниципальному образованию, его обслуживает организация МУП «ЖКХ» городского округа ЗАТО Светлый». От канализационных насосных станций, расположенных на территории городского округа ЗАТО Светлый проложен напорный коллектор в четыре нитки, две недействующие д 2х400 мм, материал труб – чугун, год ввода в эксплуатацию – 1965, и две действующие д 2х250 мм, материал труб – полиэтилен, год ввода в эксплуатацию – 2008-09 г. По нему канализационные стоки транспортируются и попадают на канализационные очистные сооружения, где происходит их очистка и сброс через овраг в речку Ильиновка Татищевского муниципального района.

Общая протяженность магистрального коллектора ориентировочно составляет 1,2 км, в том числе: в существующих границах городского округа ЗАТО Светлый составляет 0,2 км. Общая протяженность сети самотечной канализации составляет 15,7 км.

Системы водоотведения и их характеристики

В настоящий момент территории городского округа ЗАТО Светлый существует система канализационных труб по которым стоки самотеком от потребителей транспортируются и попадают в канализационные насосные станции.

Материал труб – керамика, чугун, полиэтилен Техническое состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. Процент износа составляет - 63,7%. Канализационные сети оснащены контрольными и смотровыми колодцами.

Канализационные насосные станции и их характеристики

На территории городского округа ЗАТО Светлый имеются три  действующие канализационные насосные станции:

1) год постройки – 1964 г, количество насосов – 2 шт, марка насосов СМ 150-125-315, производительность каждого насоса – 125 куб.м/час;

2) год постройки – 1963 г, количество насосов – 2 шт, марка насосов СМ 250-200-400, производительность каждого насоса – 200 куб. м/час;

3) год постройки – 2008 г, количество насосов – 4 шт фирмы «Флюгт» Швеция, производительность каждого насоса – 80 куб.м/час. У КНС имеется резервный источник электропитания.

37

Канализационные очистные сооружения и их характеристики

Канализационные очистные сооружения расположены на территории Татищевского муниципального образования и принадлежат городскому округу ЗАТО Светлый.

В состав канализационных очистных сооружений входят:

1) иловые площадки – 8 шт, материал стен – земляные валики, площадь – 508,2 кв.м;

2) песковая площадка – 1 шт, материал стен – земляные валики, площадь – 63,5 кв.м;

3) первичные отстойники – 2 шт, материал стен – ж/бетонные, заглубленное сооружение, площадь – 162 кв. м, строительный объем – 
648 куб. м;

4) вторичные отстойники – 2 шт, материал стен – ж/бетонные, заглубленное сооружение, площадь – 162 кв. м, строительный объем –
648 куб. м,

5) контактные резервуары – 2 шт, материал стен – ж/бетонные, заглубленное сооружение, площадь – 54 кв. м, строительный объем – 
162 куб. м;

6) аэротенки – 2 шт, материал стен – ж/бетонные, заглубленное сооружение, площадь – 379 кв. м, строительный объем – 1516 куб. м;

7) песколовки – 2 шт, материал стен – ж/бетонные, заглубленное сооружение, площадь – 6,28 кв. м, строительный объем – 18,84 куб. м;

8) аэробные сбраживатели – 2 шт, материал стен – ж/бетонные, заглубленное сооружение, площадь – 162 кв. м, строительный объем – 
1128 куб. м;

9) лаборатория;

10) насосная станция.

Год постройки очистных сооружений – 1989 г, производительность – 2400-2700 м3/сут.

Очистку сточные воды проходят: механическую, биологическую и обеззараживание.

Водоотведение городского округа ЗАТО Светлый

по существующему состоянию

Таблица № 4

| Наименование | Количество на сущ. период 2010 г. чел. | Нормы водоотведения, л/сут. | Водоотведение л/сут. | Общее водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| ЗАТО Светлый | 13180 | 300*, при К=1,2 | 20%** | 4744800 | 948960 | 5693760 |
| Итого | 13180 | - | - | 4744800 | 948960 | 5693760 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

38

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Расчет водоотведения городского округа ЗАТО Светлый принимались по (СНиП 2.04.03-85, п.2.1.).

Водоотведение городского округа ЗАТО Светлый по существующему состоянию отображены в таблице № 4 и составляет для населения 
5,70 тыс.м³/сут.

9.2.2. Проектное решение

На основе оценки современного состояния водоотведения городского округа ЗАТО Светлый предлагается:

расчетный срок (2030 г.)

Магистральный канализационный коллектор:

провести технический осмотр магистрального коллектора д 2х400 мм идущего от канализационных насосных станций, расположенных на территории городского округа ЗАТО Светлый с заменой старых водопроводных труб на новые.

Системы водоотведения:

разработать проект реконструкции самотечных канализационных труб городского округа ЗАТО Светлый с заменой старых водопроводных труб на новые. Реализацию проекта осуществить на основе рабочей проектной документации;

разработать проект по водоотведению на  прокладку канализационных труб в планируемой застройке городского округа ЗАТО Светлый. Реализацию проекта осуществить на основе проектной документации.

Канализационные насосные станции:

провести технический осмотр канализационных насосных станций, 
с заменой устаревшего оборудования на новое.

Канализационные очистные сооружения:

разработать проект реконструкции существующих сооружений 
с увеличением их мощности.

Расчет водоотведения хозяйственно-бытовых и промышленных стоков городского округа ЗАТО Светлый на расчетный срок развития (2030 г.)

Таблица №5

| Наименование | Количество на 2030 г. чел. | Нормы водоотведения, л/сут. | Водоотведение л/сут. | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| Городской округ ЗАТО Светлый | 14230 | 300 *, при К=1,2 | 20%** | 5122800 | 1024560 | 6147360 |
| Итого | 14230 | - | - | 5122800 | 1024560 | 6147360 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

39

Нормы водоотведения и расчетные расходы.

Нормы водоотведения городского округа ЗАТО Светлый принимались по СНиП 2.04.03-85, п.2.1.

Расчет  водоотведения хозяйственно-бытовых и промышленных стоков городского округа ЗАТО Светлый на расчетный срок развития отображен в таблице № 5 и составляет для населения 6,15 тыс.м³/сут.

9.3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

9.3.1. Современное состояние

В городском округе ЗАТО Светлый действует централизованная планово-регулярная система санитарной очистки, которой охвачено все население округа ЗАТО Светлый.

На территории городского округа ЗАТО Светлый деятельность по санитарной очистке осуществляется на договорной основе.

В капитальной застройке используются безконтейнерный и бестарный методы очистки от ТБО с вывозом их по графику.

Захоронение отходов открытым способом производится на полигоне бытовых отходов, который расположен в восточном районе на территории 
4,6 га.

Фактическое годовое накопление ТБО на одного жителя поселения 
в 2014 г. составило 1,08 куб.м. Хозяйственно-производственные отходы IV и V класса опасности составляют 95% от общего количества отходов.

За 2014 г. на полигон было вывезено 3714 тонн бытовых отходов.

9.3.2. Проектное решение

В связи с тем, что от существующего полигона бытовых отходов не выдержаны санитарные нормы до жилой зоны, рекомендуется разместить на территории полигона бытовых отходов мусороперерабатывающий объект мощностью 25 тыс.т/год.

Система санитарной очистки и уборки территорий округа предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, уличного мусора и смета).

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО с учетом общественных зданий, принимается – 1,5 куб.м/год на жителя. В соответствии с этой нормой количество ТБО сегодня составляет 19,77 тыс. куб.м/год, на планируемый срок составит 21,35 тыс. куб.м/год.

Вся территория городского округа ЗАТО Светлый должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки.

Для обеспечения технологического цикла по изоляции отходов необходимо приобретение специализированного транспорта и механизмов.

40

На полигоне ТБО необходимо выделить и оборудовать место для утилизации отходов лечебных учреждений (установка по термической утилизации ЛПУ);

Органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления, а также установить оптимальные тарифы на переработку ТБО, обеспечивающие экономически оправданное функционирование предприятий.

Проектом намечается планово регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, а также обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования.

9.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

9.4.1. Современное состояние

Теплоснабжение городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области осуществляется от муниципальной котельной.

Отопительные котельные, как правило, имеют тупиковые сети в подземном канальном и надземном исполнении.

Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды  температура на выходе 820С.

Схема теплоснабжения – открытая.

Основным видом топлива для котельной служит газ, в качестве резервного топлива может использоваться мазут.

Котельная оборудована 7 котлами марки ДКВР 10-13, снабжает теплом и горячей водой 45 жилых домов, 9 зданий общежитий, гостиницу, 3 детских сада, 2 общеобразовательные школы, Детская школа искусств, Дом детского творчества, ДЮСШ, Дом культуры, почту, здание администрации, здания медицинского городка, здания кафе, столовой, магазинов, пекарни, 2 здания на спец. территории, здания ЖКХ.

Ресурсоснабжающей организацией является МУП «ЖКХ городского округа ЗАТО Светлый».

9.4.2. Проектное решение

В связи с развитием городского округа ЗАТО Светлый, ростом его населения и строительством новых жилых зданий выполнен расчет теплопотребления новыми потребителями.

Расход тепла на нужды отопления, вентиляции жилых и общественных зданий определен в соответствии с МДС 41-4.2000. ГОССТРОЙ РОССИИ. РАО «РОСКОММУНЭНЕРГО» г. Москва.

Укрупненный показатель среднечасового расхода тепла на горячее водоснабжение принят в размере 325 ккал/ч на одного жителя с учетом учреждений обслуживания.

41

Существующая котельная построена в 1965 году, оборудование физически и морально устарело (износ – 82%), присоединенная нагрузка (25,25 Гкал/час) превышает установленную мощность котлов (36,94 Гкал/час). Требуется провести реконструкцию котельной с заменой оборудования на современное с высоким КПД. В настоящее время реконструкция котельной начата. Покрытие возрастающих тепловых нагрузок предусматривается осуществлять от вновь сооружаемых источников.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов предлагается осуществить от новых перспективных котельных.

Перечень и основная характеристика новых площадок

| № пл-ки | Суммарная предполагаемая нагрузка, Гкал/час | Предполагаемое население | Вид застройки | Источник предполагаемого теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северная часть |
|  | Qо = 0,6 Гкал/час Qгвс = 0,49 Гкал/час ΣQ = 1,09 Гкал/час | 630 чел | 6-ти этажная застройка | Проектируемая котельная ΣQ=1,09 Гкал/час |
| Южная часть |
|  | Qо = 0,554 Гкал/час Qгвс = 0,468 Гкал/час ΣQ = 1,02 Гкал/час | 600 чел | 5-ти этажная застройка | Проектируемая котельная ΣQ=1,02 Гкал/час |

Основные мероприятия развития системы теплоснабжения предусматривают:

строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей;

возможное проектирование и строительство новых источников тепла;

реконструкция существующей котельной с заменой морально и физически устаревшего оборудования на современное с высоким КПД;

сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

повышение теплозащитных характеристик теплотрасс;

повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения.

42

9.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

9.5.1. Современное состояние

Современное состояние газоснабжения городского округа ЗАТО Светлый

Источником газоснабжения городского округа ЗАТО Светлый является природный газ, который подается по магистральному газопроводу на газораспределительную станцию ГРС Идолга расположенной в 4 км северо-восточнее от городского округа ЗАТО Светлый. От ГРС газ по газораспределительным сетям поступает на газорегуляторные пункты (ГРУ, ГРПШ) городского округа ЗАТО Светлый.

Существующие показатели расхода газа, газопроводов и распределяющих устройств городского округа ЗАТО Светлый приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Существующие показатели расхода газа, газопроводов

и распределяющих устройств

| Наименование населенного пункта | Потребление газа, м³/ч | Используемые подсистемы АСУ ТП РГ | Протя-женность подводящего газопровода, км | Диаметр подводящего газопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наиме-нование | Кол-во |  |  |
| городской округ ЗАТО Светлый | 2000 | ГРУ ГРПШ | 1 2 | 4,09 | 325-219-159 |

Характеристики газопроводов высокого давления приведена в таблице 2.

Все газопроводы были построены в период с 1966 по 2003 гг.

Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице 3.

Таблица 3.

Направление использования газа по категориям потребителей

| Потребители | Назначение расходуемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи |
| Отопительные котельные и теплогенераторные | Отопление жилого и общественного фонда, приготовление горячей воды |

Газорегуляторные пункты

Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне.

43

9.5.2. Проектное решение

Для газоснабжения проектируемой котельной, 2-х 90 квартирных 
и 1-го 60 квартирного жилых домов (северная часть) предлагается от подводящего газопровода высокого давления подать газ на проектируемое ГРПШ. От ГРПШ газопроводом низкого давления запитать проектируемую котельную и 3 жилых дома. Для газоснабжения проектируемой котельной и 4-х 50 квартирных дома (южная часть) предлагается от газопровода высокого давления проходящего по ул. Кузнецова подать газ на проектируемое ГРПШ, от ГРПШ газопроводом низкого давления газифицирорвать проектируемую котельную и 4 жилых дома.

В проектируемой застройке будет газифицировано 440 квартир, 
2 котельные. Годовой расход природного газа составит 960775 куб. м, в том числе в северной части 513885 куб. м, в южной части 446890 куб. м.

Расходы газа на индивидуально – бытовые нужды населения определены в соответствии с требованием СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Годовые расходы газа определены исходя из отапливаемой кубатуры жилых и общественных зданий.

9.6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

9.6.1. Современное состояние

Электроснабжение городского округа ЗАТО Светлый в настоящее время осуществляется от Саратовской энергосистемы, через электроподстанцию «Татищево» – 35/10 кВ.

Питающие сети ВЛ-10 КВ. – кабельно-воздушные. Подвод к территории городского округа ЗАТО Светлый – воздушнный, двумя прараллельными ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ. «Татищево» расположенной на удалении 1 км. от границы городского округа ЗАТО Светлый. По территории городского округа ЗАТО Светлый – сети кабельные. Распределительные сети ВЛ-0,4 кВ, по территории городского округа ЗАТО Светлый – кабельные. Электроснабжение трансформаторных подстанций обслуживающих водозабор, котельную, Больницу и другие неотключаемые объекты выполнены по двум кабельным линиям.

На балансе городского округа ЗАТО Светлый находятся 2 распределительных пункта и 26 трансформаторных подстанций. ТП № 11 находится за пределами территории городского округа ЗАТО Светлый. Распределительные пункты совмещенные с трансформаторными подстанциями, кирпичные. Трансформаторные подстанции закрытого типа – кирпичные.

Суммарная мощность трансформаторов на территории городского округа ЗАТО Светлый составляет 13 900 тыс. кВА.

44

Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 10 кВ стоящих 
на балансе округа – 2,444 км. В том числе по территории городского округа ЗАТО Светлый составляет 0,11 км. Протяженность ВЛ-0.4 кВ составила 
6,38 км.

Общее количество ТП (КТП) – 10/0,4 кВ составляет 26 шт. Средний процент износа ТП (КТП) – 10/0,4 кВ составляет 97,4%.

9.6.2. Проектное решение

Проектное решение предусматривает следующие мероприятия по элетроснабжению:

1. Произвести капитальный ремонт или замену силовых трансформаторов 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 35 лет (90 – 100 % износ) на территории городского округа ЗАТО Светлый.

2. В целях повышения надежности электроснабжения, запитать систему электроснабжения городского округа ЗАТО Светлый от электроподстанции расположенных на различных территориях (ПС «Татищево»).

3. На территории водозабора разместить автономный источник питания для обслуживания скважин.

Проектируемые группы жилой застройки запитать от существующей системы электроснабжения городского округа ЗАТО Светлый.

Расчетная электрическая нагрузка площадки жилой застройки в северной части составила – 87,2 кВт.

Уличное освещение по нормам 8,3 кВт на 1 км протяженности составила – 1,74 кВт.

Общая расчетная электрическая нагрузка района с учетом Кмакс. нагр. (0,75) составила – 108,1 кВт.

Для электроснабжения жилого района запроектировать кирпичную ТП 2х160 кВА.

Расчетная электрическая нагрузка площадки жилой застройки в южной части составила – 116,3 кВт.

Уличное освещение – 2,2 кВт.

Общая расчетная электрическая нагрузка района с учетом к макс. нагр.(0,75) составила – 95,3 кВт. Южный район запитать от существующей ТП № 14.

Реконструировать ТП № 14 в сторону увеличения мощности.

Расчетные нагрузки жилой застройки выбраны по РД 34.20185-94 (табл 2.1.5.*).

Расход электроэнергии по укрупненным показателям на расчетный срок составил:

Площадка жилой застройки в северной части – 775,200 мВтч/чел. 
в год.

Площадка жилой застройки в южной части – 544,000 мВтч/чел. в год.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально бытовыми потребителями выбран по РД 34.20185-94 (табл 2.4.4.*).

45

Распределительные сети ВЛ-0,4 кВ для новых районов застройки выполнить в кабельном варианте.

Вопросы реконструкции и ремонта, проектирование существующих центров питания на перспективу и строительство новых источников электроснабжения решаются по техническим условиям энергоснабжающих компаний Саратовской области и техническим разработкам специализированных организаций.

9.7. СРЕДСТВА СВЯЗИ

Создание условий для обеспечения населения городского округа ЗАТО Светлый услугами связи является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления и относится к вопросам местного значения поселений.

Разработка раздела «Развитие системы связи» включает в себя:

анализ существующего состояния объектов связи, ее структуры и организации;

проверка соответствия требованиям руководящих и технических документов отрасли;

подготовка предложений по улучшению состава и структуры объектов связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, предоставлению отдельных помещений для размещения объектов связи, а также обеспечению необходимых мощностей в инженерных инфраструктурах для обеспечения функционирования систем связи.

Целью данного раздела является подготовка предложений по созданию условий для использования структур связи органами местного самоуправления, в том числе и информационного обеспечения населения в мирное время, для оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ЧС в особый период.

9.7.1. Почтовая связь

Почтовая связь Российской Федерации является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры общества, содействует укреплению социально-политического единства Российской Федерации, способствует реализации конституционных прав и свобод граждан, позволяет создать необходимые условия для осуществления государственной политики в области формирования единого экономического пространства, способствует свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств, свободе экономической деятельности.

Сеть почтовой связи городского округа ЗАТО Светлый принадлежит Управлению федеральной почтовой связи по Саратовской области, филиал ФГУП «Почта России» и является частью единого производственно-технологического комплекса технических и транспортных средств, обеспечивающего прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых

45

переводов денежных средств на всей территории Российской Федерации, а также между организациями почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств.

Современное состояние

Доставка корреспонденции на отделение почтовой связи городского округа ЗАТО Светлый осуществляется на автомашине из Саратовского почтамта. Далее, уже непосредственно до адресата доставку производят почтальоны пешим порядком.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2005 № 241 «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи», на отделении почтовой связи установлен пункт коллективного доступа в Интернет. ПКД необходимы для обеспечения предоставления пользователю универсальными услугами связи, возможности передачи сообщений электронной почтой, доступа к информации с использованием инфокоммуникационных технологий.

Данные по отделениям почтовой связи приведены в таблице 9.7.1.

Таблица 9.7.1

Обеспечение населения городского округа ЗАТО Светлый почтовой связью

| № п/п | Наименование объектов почтовой связи, адрес | Принадлежность | Дата постройки | Способ доставки, оснащенность узла связи (ПКД) | Численность населения, обслуживаемого узлом связи (чел.) | Населенные пункты, поселения, обслуживаемые узлом связи | Проблемные вопросы и предложения их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Филиал ФГУП «Почта России», пос. Светлый, площадь Центральная, д. 3 | федеральная | - | Автомашина, пешим порядком, ПКД | 12150 | пос. Светлый | Ремонт помещения |

В плане доступности услуги почтовой связи общего пользования для населения городского округа ЗАТО Светлый можно считать достаточными и соответствующими Федеральному закону от 17.07.1999 № 176-ФЗ 
«О почтовой связи».

Однако согласно письму № 64.18-1.9/1739 от 12.04.2007 Управления Федеральной почтовой связи по Саратовской области, можно выделить несколько общих проблемных вопросов:

1) отсутствие государственной поддержки Федеральной почтовой связи в части компенсации затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов;

47

2) отсутствие поддержки в оснащении объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации, автомобильным транспортом;

3) отсутствие содействия в приоритетном заключении договоров между органом Федеральной почтовой связи и организациями по приему всех видов платежей, а также различного рода выплат.

В результате отсутствия этих видов поддержки остается низким уровень технико-технологической оснащенности почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

Проектные предложения

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи:

1. Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

2. Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

3. Предусмотреть обновление парка машин и увеличение их численности.

9.7.2. Телефонная связь

Сеть телефонной связи общего пользования предназначена для возмездного оказания услуг электросвязи любому пользователю на территории Российской Федерации.

Сеть связи общего пользования представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Современное состояние

Услуги электросвязи жителям городского округа ЗАТО Светлый предоставляет компания ОАО «РосТелеком» (Саратовский филиал).

Широкое развитие сетей связи за последние годы привело не только к увеличению номерной емкости АТС и объема линейно-кабельных сооружений, но и предъявило новые, более высокие требования к качеству связи.

Существующая телефонная сеть городского округа ЗАТО Светлый построена на основе электронной (цифровой) станции. Так как цифровые станции с программным управлением имеют гибкую блочную архитектуру, отличаются малыми габаритами, низким энергопотреблением, высокой степенью защиты от перегрузок по питанию и высоковольтных разрядов. По абонентским линиям АТСЭ оказывает большой объем дополнительных видов обслуживания, не требует специальных помещений, кондиционирования. Станция обладает развитой системой диалога с оператором, позволяет передавать, принимать и обрабатывать не только телефонную и междугороднюю связь, но и видеосвязь, Интернет, Ethernet-связь, передачу данных. С учетом положительной динамики

48

демографической ситуации в районе проектом рекомендуется увеличение номерной емкости существующих объектов АТС.

ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) могут быть любой емкости волокон и позволяют выделять волокна на промежуточные населенные пункты, по трассе прокладки соединительного тракта ЦАТС- СТС- СТС- и т.д. Это экономично в строительстве и эксплуатации объектов связи при создании мультисервисной сети.

Для осуществления этого варианта проекта потребуется, помимо замены АТСК, проложить соединительные линии связи ВОЛС протяженностью:

Татищево-Светлый – ст. Курдюм; 17,49 км.

Общая протяженность волоконно-оптических соединительных линий по району составит приблизительно 17,49 км.

Данный вариант предлагается как основной к принятию на расчетный срок (до 2029 г.) для осуществления качественной связи в поселении, а также развития мультисервисной сети.

9.7.3. Радиовещание

Современное состояние

На территории городского округа ЗАТО Светлый, как и в других поселениях Саратовской области, услуги радиотрансляции (местного проводного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО «РосТелеком».

На сегодняшний день на территории городского округа ЗАТО Светлый проводное радиовещание полностью прекращено.

В Саратовской области действует «Программа перевода сетей проводного вещания на эфирный прием». Для реализации этого проекта предполагалось использовать существующие объекты Саратовского Областного Радиотелевизионного Передающего Центра.

При реализации этой программы не учитываются следующие существенные недостатки:

1. Работа на фиксированной частоте радиовещания позволяет принимать только областные программы.

2. Не предусматривается техническая возможность для использования эфирного радио в интересах органов местного самоуправления.

Таким образом, замена проводного радиовещания на эфирное радиовещание полностью лишает органы местного самоуправления возможности использования радиовещания, как одного из средств массовой информации:

осуществлять информирование населения района о проблемах и путях их решения;

проводить воспитательную и организационную работу;

49

использовать его для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Данные недостатки эфирного радиовещания, на современном этапе развития, делают нецелесообразным прекращение проводного радиовещания как для населения района, так и для органов местного самоуправления.

Проектные предложения

Вариант 1: в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р, обязывающее обеспечение охвата населения многопрограммным радиовещанием 
(с учетом проводного вещания) двумя программами центрального вещания и одной местной, наряду с переводом абонентов на эфирный прием, рекомендуется также восстановление оборудования сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием.

Для этой цели необходимо, на базе сети телефонной связи городского округа ЗАТО Светлый установить и оснастить радиоузел, с возможностью оповещения населения пос. Светлый при ЧС и управления территорией поселения.

Так же рекомендуется установка громкоговорителей в населенном пункте, для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

В таблице 9.7.4 приведены данные по предлагаемым объектам проводного радиовещания:

Таблица 9.7.4

Планируемые объекты проводного радиовещания

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип аппаратуры | Мощность (кВт) | Численность населения на 01.01.2010. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Светлый | пос. Светлый | АДС-2,5 | 2,5 | 13180 |

Вариант 2: в целях обеспечения населения эфирным радиовещанием, проектом предлагается установка дополнительных ретрансляторов в п.Светлый  и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот.

На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать радиостудию, для возможности осуществления информирования населения поселения о проблемах и путях их решения, проведения воспитательной и организационной работы, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Для установки и оснащения радиостудий рекомендуется использовать проекты Саратовского ОРТПЦ.

50

9.7.4. Телевизионное вещание

Современное состояние

В настоящее время на территории городского округа ЗАТО Светлый объекты Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра отсутствуют. Обеспечение населения поселения телевизионным вещанием частично осуществляется по местной сети кабельного телевидения. Жители района также используют личные спутниковые антенны.

Проектные предложения

Обеспечение населения городского округа ЗАТО Светлый телевизионным вещанием связано с общей проблемой обеспечения телевизионным вещанием Татищевского муниципального района в целом, и установки телевизионного ретранслятора в с. Большая Ивановка, как это было предложено в рамках схемы территориального планирования Татищевского района  (для определения технических характеристик ретранслятора рекомендуется использовать проекты Саратовского ОРТПЦ).

Место установки ретранслятора выбрано с учётом особенностей рельефа и учётом специфики предоставления услуг телерадиовещания: так как охват телевизионным сигналом населения всего района в целом представляется возможным от одного ретранслятора, то отпадает необходимость установки дополнительных ретрансляторов в каждом муниципальном образовании, что довольно экономично в строительстве и дальнейшей эксплуатации объектов телерадиовещания.

В таблице 9.7.5 приведены данные по планируемым объектам телевизионного вещания.

Таблица 9.7.5

Планируемый объект телевизионного вещания

для Татищевского муниципального района в целом

и городского округа ЗАТО Светлый в том числе

| № | Район установки | Название объекта телерадиовещания | Место установки ретранслятора | Высота АМС, м | Транслируемые программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Татищевский | РРС Татищево | с. Большая Ивановка | 150 | Первый Канал, Россия+ГТРК «Саратов», НТВ |

Охват населения составит приблизительно 64,42%*. Проектом предлагается обеспечение охвата населения тремя федеральными и одной местной программой, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р о введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием, для этого рекомендуется использовать существующие объекты Саратовского ОРТПЦ.

51

В целях улучшения качества телевизионного вещания в районе проектом предлагается также организация цифрового телевизионного вещания на планируемом ретрансляторе Татищевского муниципального района.

Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям ЗАТО Светлый предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» 
в г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон); Филиал 
ОАО «ВымпелКом» в г.Саратове (Билайн). В таблице 9.7.6 приведены зоны охвата операторов подвижной (сотовой) связи.

Таблица 9.7.6.

Зона охвата операторов подвижной (сотовой) связи ЗАТО Светлый

| Населенный пункт | Билайн | МТС | Мегафон |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зона уверенного приема | Зона удовлетворительного приема | Зона приема с антен ной | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | пос. Светлый | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |

Следует помнить, что вероятность приема радиосигнала в каждой отдельной точке зависит от конкретного местоположения абонента, плотности городской застройки и рельефа местности. Наилучший прием и передача обеспечиваются вне зданий на открытой местности или в автомобиле с установленной внешней антенной.

52

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с положениями ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В основу проектного решения генерального плана городского округа ЗАТО Светлый положены результаты произведенного анализа комплексного развития территории, базирующегося на системе планировочных ограничений и режимных требованиях к градостроительному использованию территории городcкого округа. Наиболее весомой группой учитываемых ограничений являются ограничения, обусловленные:

природными условиями (инженерно-геологические, геоморфологические, гидрогеологические и гидрологические факторы, и др.);

характером и интенсивностью техногенных воздействий, требованиями к охране окружающей среды, условиям проживания и отдыха населения (экологические и санитарно-гигиенические факторы).

Все последующие этапы анализа комплексного развития территории (по социально-экономическим, транспортным, инфраструктурным и прочим факторам) базируются на результатах планировочного учета названных факторов.

К предмету настоящего раздела относится вторая группа факторов. Основная задача раздела – выявление зон с особым режимом использования территорий для принятия обоснованных планировочных решений в генеральном плане городского округа.

В число учтенных генпланом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также нормативные и специальные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте (суть – планировочные ограничения). К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах раздела (схема «Охрана окружающей среды. Карта планировочных ограничений. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий.» Существующее положение и Проектное решение.) и поименованные ниже по тексту.

В состав схемы «Охрана окружающей среды. Схема планировочных ограничений. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий.» входят объекты и территории (источники) негативных воздействий на окружающую среду и ухудшающие экологические условия жилых зон, а также территории, природные объекты и компоненты окружающей среды, подлежащие охране. Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными природно-экологическими, санитарно-гигиеническими ограничениями, санитарными

53

режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах городского округа ЗАТО Светлый систему территорий с особыми условиями использования, во многом определяющих потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

Кроме того в состав схемы входит комплекс территориально ориентированных природоохранительных мер градостроительного характера, предлагаемых проектным решением генерального плана городского округа, и зоны с особыми условиями использования территорий в границах, трансформированных на конец проектного срока по результатам планируемой реализации природоохранительных мероприятий и градостроительных решений генплана, направленных на защиту окружающей среды и ее компонентов, обеспечение экологической безопасности проживания и отдыха населения.

10.1. ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЙ

К объектам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения городского округа ЗАТО Светлый в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

производственные, коммунальные объекты, прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны;

источники негативных акустических воздействий (автодороги и др.);

источники негативных воздействий электромагнитных излучений;

очистные сооружения канализации, отстойники;

воздушные линии электропередачи и понизительные подстанции.

Общее состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и т.д.

10.1.1. Состояние воздушного бассейна

Промышленность городского округа ЗАТО Светлый представлена несколькими предприятиями и строительными организациями.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха среды окисью углерода, углеводородом вносит автотранспорт.

Немаловажную роль в формировании уровня загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы играют выхлопные газы автомобилей, которые поступают в атмосферу на уровне человеческого роста и представляют большую опасность для здоровья населения по сравнению с выбросами от промышленных источников, которые происходят, как правило, на большой высоте.

Однако, в связи с отсутствием систематического контроля за загрязнением воздушной среды автотранспортом, дать анализ состояния окружающей среды невозможно.

54

Оценивая общее состояние воздушного бассейна на территории городского округа ЗАТО Светлый, можно заключить, что оно является благоприятным.

Благодаря достаточной скорости ветра, самоочищению атмосферными осадками, хорошему озеленению территории, скопление вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха на рассматриваемой территории не происходит.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ возможно за счет внедрения природоохранных мероприятий.

10.1.2. Состояние водных ресурсов

Водоснабжение городского округа ЗАТО Светлый осуществляется от одного источника.

Лаборатория, расположенная на территории водозабора периодически производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода по нескольким показателям не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Общая протяженность сетей водоснабжения в границах городского округа ЗАТО Светлый составляет 17,9 км.

Городской округ ЗАТО Светлый канализован на 100%. В городском округе имеется канализация с очистными сооружениями, которые находятся за границей округа ЗАТО Светлый. В состав очистных сооружений входят биофильтры, аэротенки.

Источники загрязнения р. Идолга являются также садовые участки на самовольно захваченных территориях, расположенных в водоохранной зоне. Водоохранная зона составляет 200 м, прибрежная полоса – 50 м.

Загрязнения подземных вод в результате хозяйственной деятельности не выявлено.

К природным видам загрязнения относятся талые и дождевые воды.

В целом же, дать действительную характеристику уровня загрязнения поверхностных вод не представляется возможным в связи с отсутствием систематических стационарных наблюдений за состоянием поверхностных вод, однако разовые наблюдения позволяют оценить состояние поверхностных вод как благоприятное.

10.1.3. Состояние почв и земельных ресурсов

Интенсивное загрязнение почв могут вызывать неконтролируемые свалки твёрдых бытовых отходов и отходов различных производств.

Это может повлечь за собой нарушение природного ландшафта, загрязнение почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, создать значительную эпидемиологическую опасность. В настоящее время положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора ТБО в общий контейнер вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и

55

металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Все это вместе с ТБО вывозится на свалки, увеличивая негативное воздействие на окружающую среду.

Полигон ТБО расположен в границах городского округа ЗАТО Светлый, но за пределами границ населенного пункта Светлый.

На территории городского округа ЗАТО Светлый действует централизованная планово-регулярная система санитарной очистки с вывозом ТБО по графику, которой охвачено 100 % населения.

В ведении предприятий, занимающихся вывозом ТБО на территории городского округа ЗАТО Светлый, (по данным на 2015 г.) находится специальная техника, в том числе:

мусоровозы  3 ед., (из них – ед. бункеровозы);

поливомоечные машины 2 ед.;

снегоочистительные 5 ед.;

ассенизационные машины 1 ед.

Фактическое годовое накопление ТБО на одного жителя поселения 
в 2014 г. составило 1,08 м3

Захоронение отходов открытым способом, хозяйственно-производственные отходы IV и V класса опасности составляют 95% 
от общего количества отходов.

За 2014 г. на полигон было вывезено 3714 тонн бытовых отходов.

На всех предприятиях система размещения отходов отлажена.

На территории городского округа ЗАТО Светлый имеется план регулярного вывоза ТБО, в соответствии с составленными графиками движения спецавтотранспорта.

10.1.4. Физические факторы воздействия

Основными физическими факторами влияния на окружающую среду являются: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля в различных диапазонах, освещенность, микроклимат.

Источниками влияния физических факторов воздействия на окружающую среду являются производственные объекты, автодороги, объекты инженерной инфраструктуры.

В целом же, дать действительную характеристику уровня влияния физических факторов на окружающую среду не представляется возможным в связи с отсутствием систематических наблюдений.

10.2. Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах городского округа и на прилегающих территориях:

56

объекты и территории водного фонда – водотоки и водоемы (реки, протоки, ручьи, озера, пруды, водохранилища, болота);

водоводы хозяйственно-питьевого назначения, водозаборные скважины, узлы и другие сооружения водоснабжения города;

поселковые леса;

озелененные территории общего пользования;

прочая растительность;

территории учреждений отдыха и рекреационных зон;

сады, коллективные сады, садовые участки;

кварталы жилой застройки;

кварталы общественной застройки.

10.3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

санитарно-защитные полосы водоводов (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

водоохранные зоны водотоков и водоемов (в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ и с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008г.);

санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных объектов (в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

санитарный разрыв воздушных линий электропередачи.

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов приняты в материалах генерального плана городского округа ЗАТО Светлый как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и уточнены по данным «Проектов организации СЗЗ».

Учитываемое множество факторов выявляет территориальные особенности городского округа как объекта градостроительного проектирования (территориального планирования), одновременно определяя режимы и возможности использования территорий под ту или иную функцию.

57

Проведенный анализ позволил не только выявить границы территорий конфликтных эколого-градостроительных ситуаций, сформировавшихся в процессе развития городского округа, но и определить границы участков, пригодных для градостроительного освоения. При этом появляется возможность территориально обособить участки, пригодные для назначения планируемых функций, условно пригодные при реализации определенных решений и мер, а также фактически непригодные при соблюдении требований действующего градостроительного, санитарного и природоохранного законодательства. ( см. «Карту комплексного анализа для оценки развития территорий и размещения объектов капитального строительства»).

58

11. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГОПЛАНА

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана городского округа ЗАТО Светлый необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО Светлый;

проекты планировки отдельных районов городского округа;

анализ использования территории производственными объектами;

схема развития инфраструктуры;

корректировка проекта водозаборного узла на базе подземных вод;

комплексная схема водоотведения городского округа ЗАТО Светлый;

генеральная схема санитарной очистки городского округа ЗАТО Светлый;

комплексная схема развития электроснабжения городского округа ЗАТО Светлый;

комплексная схема развития газоснабжения городского округа ЗАТО Светлый;

комплексная схема развития теплоснабжения городского округа ЗАТО Светлый;

схема ливневой канализации городского округа ЗАТО Светлый.

# Footnotes

* Зоны приёма от планируемых ретрансляторов рассчитываются с помощью электронной программы на графических материалах, с учетом особенностей рельефа и подлежат уточнению.